## Slide 1
机床后上电
开启电脑
打开Main程序
回参考点，按ALL，按主轴定向，按刀库退回（600型）
主轴预热（每天早上开机时运行）
  装卡工件
分中、定Z轴
对刀
运行程序

## Slide 2: 安全使用规程
开机主轴预热，必须带刀柄，且刀柄盖必须取下，以免飞出伤人。
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
  手轮试切时
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切，再点击取消试程序自动运行