## Slide 1: 精雕机（高精度数控铣床）
学习、实践与自主制作

## Slide 2: 目录
讲座部分 45’
  精雕机简介 12’
    应用案例：iPhone 5S、涡轮叶片 5’
    精雕机结构及原理 5’
    精雕机安全操作规程 2’
  精雕机加工流程 33’
    零件设计——建模、生成刀路 4’
    数据传输——网络化现场管理 3’
    机床初始化配置 5’
    工件装卡 4’
    分中对刀 5’
    数控加工 9’
    工件卸载 3’

## Slide 3: 身边的精密加工产品
iPhone 5 加工制作——三轴精雕机床加工【视频】
  http://www.idownloadblog.com/2012/09/12/how-the-iphone-5-is-made/
眼镜框架——五轴精雕机床加工【视频】
人工膝关节、乐器——五轴精雕机床加工
涡轮叶片等航空部品部件——五轴精雕机床加工（海外）【视频】

## Slide 4: 精雕机结构及原理
JD50
数控系统
加工区服务器
旋转主轴
三自由度加工区
伞式刀库
冷却液箱
对刀仪
主轴制冷机

## Slide 5: 安全使用规范
开机主轴预热，必须带刀柄，且刀柄盖必须取下，以免飞出伤人。
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
  手轮试切时
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切，再点击取消试程序自动运行

## Slide 6: 精雕加工示范

## Slide 7: 安全操作规程——再次强调
主轴运转时，操作台推拉门必须关闭！
  以下情形可开门操作：
  分中、定位时，主轴停转情况下
  手轮试切时
养成先试切再运行的好习惯
  执行程序或执行MDI指令时，必须先进行手轮试切，再点击取消试程序自动运行
装卡材料时一定要牢固，必须做到“装实、装正、装平”
  严禁在材料悬空的地方进行加工
加工金属时必须加切削液，切削液必须冲到刀具上
加工过程中严禁伏在加工区域进行观察，严禁用手直接触碰加工表面。谨防异物入眼及高温烫伤！

## Slide 8: 精雕机加工流程
零件设计
  选择合适的软件进行建模
  选择合适的刀具，并将路径间距与刀具几何尺寸匹配进行设置
  刀路生成时需要在机床设置信息里选择JD50系统，并取消输出样条
【延伸知识】
数字化建模是当今最常用的加工辅助工具。通过CAD、CAM系统，配合实际制造，可以实现精确的工件加工定义、加工仿真、虚拟装配等。

## Slide 9: 精雕机加工流程
数据传输
  将ENG文件拷贝到现场电脑的共享文件夹里。
  在精雕机上打开远程共享文件夹中的程序文件
【延伸知识】
分布式数控系统DNC是一种利用网络技术进行大规模生产现场管理的手段，在现代制造企业中广泛使用。

## Slide 10: 精雕机加工流程
机床配置
  回参考点
  主轴定向
  刀具库退回（600机型）
工件装卡
分中
定Z平面
对刀（对于加工过程中使用2把或以上刀具的程序）

## Slide 11: 精雕机加工流程
数控加工试制
工件卸载

## Slide 12: 欲知更多……
……请踊跃提问！

## Slide 13: 附录

## Slide 14: 基本操作流程（日常标准操作流程）
机床外部橙红色旋钮电源上电
开启电脑
打开Main程序
回参考点，按ALL，按主轴定向，按刀库退回（600型）
启动气压密封
主轴预热（每天早上开机时运行约30分钟）
装卡工件
分中、定Z轴
对刀
运行程序